## Slide 1
CameraWinVision
C++ / OpenCV 카메라 모니터링 소스코드 함수 단위 해설
#include <opencv2/opencv.hpp>
struct AppConfig
makeStatusText()
drawLabel()
updateMotionMask()
drawMotionOverlay()
openCamera()
main()
교육 목표
카메라 입력부터 화면 출력, 움직임 감지, 디버깅 지점까지 함수별 책임을 분리해서 이해합니다.
학습 순서
데이터 구조 → 유틸리티 함수 → 영상 처리 함수 → 카메라 오픈 → 메인 루프 순서로 따라갑니다.
01

## Slide 2
PROGRAM MAP
전체 흐름은 작은 함수들이 main 루프를 받치는 구조입니다.
AppConfig
카메라 번호
해상도
감지 임계값
openCamera
백엔드 순차 시도
속성 설정
성공 여부 반환
read frame
프레임 수신
실패 카운트
첫 프레임 로그
motion
gray 변환
차분/이진화
contour 박스
display
상태 텍스트
imshow
키 입력 처리
핵심 관찰
영상 프로그램은 한 번 실행하고 끝나는 코드가 아니라, 프레임 단위로 같은 처리를 반복하는 상태 머신처럼 읽으면 쉽습니다.
02

## Slide 3
CONFIGURATION
AppConfig와 CameraBackend는 하드코딩을 한곳으로 모읍니다.
struct AppConfig {
int cameraIndex = 0;
int width = 1280;
int height = 720;
double motionThreshold = 0.018;
};
struct CameraBackend {
int api;
const char* name;
};
AppConfig
실행 시 바뀔 수 있는 값입니다. 카메라 번호는 argv[1]로 덮어쓸 수 있고, 해상도와 감지 민감도는 여기서 조정합니다.
CameraBackend
DirectShow, Media Foundation, Auto 순서로 시도하기 위한 작은 데이터 구조입니다. Windows 카메라 호환성을 높입니다.
교육 포인트: magic number를 구조체로 모으면 튜닝 지점이 선명해집니다.
03

## Slide 4
TEXT OVERLAY
makeStatusText와 drawLabel은 화면 정보 표시를 담당합니다.
makeStatusText(fps, size, motionEnabled, motionRatio)
→ 문자열 생성
drawLabel(frame, text, origin, scale, color)
→ 배경 사각형 계산
→ rectangle()
→ putText()
FPS 29.7 | 1280x720 | motion on (2.45%)
MOTION DETECTED
분리 이유
문자열 생성과 그리기 함수를 나누면 UI 문구를 바꿀 때 영상 처리 로직을 건드리지 않아도 됩니다.
04

## Slide 5
MOTION MASK
updateMotionMask는 이전 프레임과 현재 프레임의 차이를 숫자로 바꿉니다.
01
BGR → Gray
색상보다 밝기 변화에 집중
02
GaussianBlur
센서 노이즈와 작은 흔들림 완화
03
absdiff
이전 프레임과 현재 프레임 차이
04
threshold
큰 변화만 흰색 mask로 변환
05
dilate
분리된 움직임 조각을 연결
06
countNonZero
움직임 픽셀 비율 계산
반환값
motionRatio = 움직인 픽셀 수 / 전체 픽셀 수. 이 값이 threshold보다 크면 알람 상태로 표시합니다.
05

## Slide 6
OVERLAY AND CONTOURS
drawMotionOverlay는 mask를 사람이 볼 수 있는 알림으로 바꿉니다.
redOverlay.copyTo(frame, motionMask);
alert = motionRatio >= threshold;
state = alert ? "MOTION DETECTED" : "Monitoring";
findContours(motionMask.clone(), contours, ...);
if (contourArea(contour) >= 900)
rectangle(frame, boundingRect(contour), color, 2);
motionMask
bounding boxes
디버깅 지점
contourArea 기준 900은 작은 노이즈를 버리는 필터입니다. 너무 민감하면 값을 올리고, 작은 움직임을 잡으려면 낮춥니다.
06

## Slide 7
CAMERA OPENING
openCamera는 Windows 카메라 백엔드를 순차적으로 시도합니다.
for (const auto& backend : kCameraBackends) {
camera.open(config.cameraIndex, backend.api);
if (!camera.isOpened()) {
camera.release();
continue;
}
camera.set(CAP_PROP_FRAME_WIDTH, config.width);
camera.set(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, config.height);
camera.set(CAP_PROP_FPS, 30);
camera.set(CAP_PROP_FOURCC, fourcc('M','J','P','G'));
backendName = backend.name;
return true;
}
DirectShow
Media Foundation
Auto
성공하면 즉시 return true
실패하면 다음 백엔드로 fallback
07

## Slide 8
MAIN LOOP
main은 초기화 후 프레임을 읽고 처리하고 표시하는 반복문입니다.
while (true) {
if (!camera.read(frame) || frame.empty()) { ... }
update fps
if (motionEnabled) {
motionRatio = updateMotionMask(...);
drawMotionOverlay(...);
}
drawLabel(...status...);
imshow(windowName, frame);
key = waitKey(1);
q / ESC → break
m → motion toggle
s → imwrite("capture.png", frame)
}
프레임 실패 처리
첫 프레임을 5초 동안 못 받으면 카메라 권한, 다른 앱 점유, 인덱스 문제를 의심합니다.
상태 변수
motionEnabled, previousGray, frameCount, failedReads는 루프가 진행되며 계속 갱신되는 상태입니다.
키 입력
waitKey(1)은 창 이벤트 처리와 키 입력 확인을 동시에 수행합니다.
08

## Slide 9
PRACTICE CHECKLIST
디버깅은 실행 환경, 카메라, 프레임, 알고리즘 순서로 좁혀갑니다.
1
Build
cmake --build --preset release-vcpkg
2
DLL PATH
C:/dev/vcpkg/installed/x64-windows/bin
3
Camera index
camera_win.exe 0 또는 1
4
First frame
cols, rows, type, mean 출력 확인
5
Motion tuning
motionThreshold / contourArea 조정
수업 활용
각 함수에 breakpoint를 걸고 입력 Mat, 출력 mask, motionRatio, backendName을 Watch 창에서 확인하면 OpenCV 프로그램의 실행 감각이 빨리 잡힙니다.
09